## Slide 1: Aula 1 Arquitetura de Computadores I

## Slide 2: Visão Geral da Aula
Apresentação da disciplina
Plano de ensino
Avaliação da disciplina
Introdução a Arquitetura de Computadores I
1
2
3

## Slide 3: Quem é o professor?

## Slide 4: Quem são os alunos?

## Slide 5: Bem vindos ao novo semestre!!

## Slide 6: Objetivos da disciplina
Fornecer aos alunos conhecimentos que os habilitem a:
  Conhecer os princípios básicos sobre a Arquitetura e a Organização de Computadores;
  Conhecer as principais estruturas de hardware componentes de um sistema computacional;
  Entender o funcionamento dos vários módulos que compõem um sistema computacional;
  Conhecer as formas de representação de dados, da estrutura e dos elementos de software.

## Slide 7: Habilidades
Identificar e diferenciar os componentes de um sistema de computação.
Reconhecer as características principais dos sistemas computacionais.
Identificar sistemas numéricos distintos, efetuando a conversão de valores entre estes sistemas, realizando as suas operações aritméticas básicas.

## Slide 8: Avaliações
PROVA 1 (P1)
PROVA 2 (P2)
Trabalhos práticos (T)
Nota final = (P1 + P2 + T) /3

## Slide 9: Bibliografia
Bibliografia Básica
WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto/Ufrgs, 2000.
DALTRINI, Beatriz M.; JINO, Mario; MAGALHÃES, Léo P. Introdução à Sistemas de Computação Digital. São Paulo: Makron Books, 1999.
MURDOCCA, Miles J.; HEURING, Vicent P. Introdução à Arquitetura de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

## Slide 10: Bibliografia
Bibliografia Complementar
STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 5a.ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2002.
PATTERSON, David A.; HENESSY, John L. Organização e Projeto de Computadores. 2a.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1999.

## Slide 11: Discussões iniciais

## Slide 12: Onde encontramos computadores?
Smartphones
Caixas eletrônicos
TVs digitais
Automóveis
Diversos aparelhos domésticos (geladeira, máquina de lavar...)
Diversas máquinas específicas na indústria
Sistemas embarcados em geral

## Slide 13: Quais são as características desejadas de um computador?
Alto Desempenho
Baixo Custo
Baixo consumo de Potência
Baixo consumo de Energia
Tolerante à falhas
Outros

## Slide 14: Mas o que é computador?
Um computador é uma máquina eletrônica lógica
Programável
  Programa
    - Instruções
Representável por uma hierarquia de níveis de
abstração
  Microeletrônica (nível mais baixo)
  Softwares (nível mais alto)

## Slide 15: Mas o que é computador?
Um computador é qualquer dispositivo utilizado para processar informação de acordo com um procedimento bem definido.

## Slide 16
Em computação, a base é o sistema binário.

## Slide 17
Cada dígito do sistema binário é denominado BIT (binary digit);
Um quarteto (4) de bits é denominado de NIBBLE;
Um octeto (8) de bits é chamado de BYTE;
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Sistema binário

## Slide 18: Representação de números

## Slide 19: Cronograma
Representação de números
Conversão entre bases
  Métodos Polinomial
  Método de Subtrações
  Método das Divisões
  Método da Substituição Direta
  Exercícios de Revisão

## Slide 20
Os computadores utilizam o sistema binário de computação.
  Exemplos: 100010, 1101010, 11101000
Sistemas mais utilizados:
  Numeração decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  Numeração binária: 0,1
  Numeração octal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  Numeração hexadecimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Representação de números

## Slide 21
Decimal | Binário 4 | Hexa | Octal
0 | 0000 | 0 | 0
1 | 0001 | 1 | 1
2 | 0010 | 2 | 2
3 | 0011 | 3 | 3
4 | 0100 | 4 | 4
5 | 0101 | 5 | 5
6 | 0110 | 6 | 6
7 | 0111 | 7 | 7
8 | 1000 | 8 | 10
9 | 1001 | 9 | 11
10 | 1010 | A | 12
11 | 1011 | B | 13
12 | 1100 | C | 14
13 | 1101 | D | 15
14 | 1110 | E | 16
15 | 1111 | F | 17
Representação de números

## Slide 22: Conversão de Bases
Métodos mais utilizados:
  Método Polinomial:
    de qualquer base para a base decimal
  Método de Subtrações
    da base decimal para qualquer base
  Método das Divisões
  da base decimal para qualquer base
  Método da Substituição Direta
  apenas entre bases potencias inteiras entre si

## Slide 23: Conversão de Bases
Métodos mais utilizados:
  Método Polinomial:
    de qualquer base para a base decimal
  Método de Subtrações
    da base decimal para qualquer base
  Método das Divisões
  da base decimal para qualquer base
  Método da Substituição Direta
  apenas entre bases potencias inteiras entre si

## Slide 24: Método Polinomial
  Cada número pode ser representado como um polinômio em uma certa base:
  Onde:
    B = base do sistema de numeração
    Xn = dígito de ordem n
    n = número da ordem
    a = valor na base decimal
a = Xn-1.Bn-1 + Xn-2.Bn-2 + ... + X2.B2 + X1.B+X0

## Slide 25: Método Polinomial
  Exemplos:
    10012 =
    D516 =
    5147=
a = Xn-1.Bn-1 + Xn-2.Bn-2 + ... + X2.B2 + X1.B+X0

## Slide 26: Método Polinomial
  Exemplos:
    10012 =
    1x2³ + 0x22 + 0x2¹ + 1x20 = 9
    D516 =
    Dx161 + 5x160 = 213
    5147=
    5x72 + 1x71 +4x70= 256
a = Xn-1.Bn-1 + Xn-2.Bn-2 + ... + X2.B2 + X1.B+X0

## Slide 27: Exercícios
    1010100012 =
    10111012 =
    AB3D16 =
    3124015=
    567418=
    Transforme para a base decimal os seguintes valores na sua respectiva base:

## Slide 28: Exercícios
    1010100012 = 337
    10111012 = 93
    AB3D16 = 43837
    3124015= 10351
    567418= 24033
Transforme para a base decimal os seguintes valores na sua respectiva base:

## Slide 29: Conversão de Bases
Métodos mais utilizados:
  Método Polinomial:
    de qualquer base para a base decimal
  Método de Subtrações
    da base decimal para qualquer base
  Método das Divisões
  da base decimal para qualquer base
  Método da Substituição Direta
  apenas entre bases potencias inteiras entre si

## Slide 30: Método das Subtrações
  Regras:
  O valor no final das subtrações deve ser sempre zero (0)!!
  As respostas das subtrações intermediárias nunca devem ser negativas!!

## Slide 31: Método das Subtrações
Converter de decimal para binário o número 681:
681 – 1x29 = 681 - 512 = 169
169 – 0x28 = 169
169 – 1x27 = 169 -128 = 41
41 – 0x26 = 41
41 – 1x25 = 41 – 32 = 9
9 – 0x24 = 9
9 – 1x23 = 9-8 =1
1 – 0x22 = 1
1 – 0x21 = 1
1 – 1x20 = 0
20 | 1
21 | 2
22 | 4
23 | 8
24 | 16
25 | 32
26 | 64
27 | 128
28 | 256
29 | 512
210 | 1024

## Slide 32: Método das Subtrações
Converter de decimal para binário o número 681:
681 – 1x29 = 681 - 512 = 169
169 – 0x28 = 169
169 – 1x27 = 169 -128 = 41
41 – 0x26 = 41
41 – 1x25 = 41 – 32 = 9
9 – 0x24 = 9
9 – 1x23 = 9-8 =1
1 – 0x22 = 1
1 – 0x21 = 1
1 – 1x20 = 0
Resultado = 10101010012

## Slide 33: Método das Subtrações
Converter um número decimal para binário:
680 – 1x29 = 681 - 512 = 168
168 – 0x28 = 168
168 – 1x27 = 168 -128 = 40
40 – 0x26 = 40
40 – 1x25 = 40 – 32 = 8
8 – 0x24 = 8
8 – 1x23 = 8-8 =0
Binário = 1010101000

## Slide 34: Método das Subtrações
Converter um número decimal para binário:
680 – 1x29 = 681 - 512 = 168
168 – 0x28 = 168
168 – 1x27 = 168 -128 = 40
40 – 0x26 = 40
40 – 1x25 = 40 – 32 = 8
8 – 0x24 = 8
8 – 1x23 = 8-8 =0
Binário = 1010101000
Adicionado para
completar a representação

## Slide 35: Método das Subtrações
Converter um número decimal fracionário para binário:
6,125 – 1x22 = 6,125 - 4 = 2,125
2,125 – 1x21 = 2,125 – 2 = 0,125
0,125 – 0x20 = 0,125
0,125 – 0x2-1 = 0,125
0,125 – 0x2-2 = 0,125
0,125 – 1x2-3 = 0,125 - 0,125 = 0
Binário = 110,001
2-1 = 0,5
2-2 = 0,25
2-3 = 0,125

## Slide 36: Conversão de Bases
Métodos mais utilizados:
  Método Polinomial:
    de qualquer base para a base decimal
  Método de Subtrações
    da base decimal para qualquer base
  Método das Divisões
  da base decimal para qualquer base
  Método da Substituição Direta
  apenas entre bases potencias inteiras entre si

## Slide 37: Método das Divisões
Converter um número decimal para binário:
O número é dividido pela nova base e o resto da divisão forma o algarismo mais à direita do resultado
Exemplo:
53 para binário

## Slide 38
Converter um número decimal para binário:
O número é dividido pela nova base e o resto da divisão forma o algarismo mais à direita do resultado
Binário = 110101
53 / 2 = 26, resta 1
26 / 2 = 13, resta 0
13 / 2 = 6, resta 1
6 / 2 = 3, resta 0
3 / 2 = 1, resta 1
1 / 2 = 0, resta 1
Método das Divisões

## Slide 39: Método das Divisões
Consiste em dividir sucessivamente o número em decimal pelo quociente da base desejada.

## Slide 40: Método das Divisões
Consiste em dividir sucessivamente o número em decimal pelo quociente da base desejada.

## Slide 41: Método das Divisões
Converter um número decimal fracionário para binário:
A fração é multiplicada pela nova base. A parte inteira resultante forma o algarismo mais à esquerda da fração na nova base.
0,828125 x 2 = 1,65625 parte inteira: 1 R=0,1
0,65625 x 2 = 1,3125 parte inteira: 1 R=0,11
0,3125 x 2 = 0,625 parte inteira: 0 R=0,110
0,625 x 2 = 1,25 parte inteira: 1 R=0,1101
0,25 x 2 = 0,5 parte inteira: 0 R=0,11010
0,5 x 2 = 1,0 parte inteira: 1 R=0,110101
Binário = 0,110101

## Slide 42: Método das Divisões
Converter um número decimal fracionário para binário:
A fração é multiplicada pela nova base.
A parte inteira resultante forma o algarismo mais à esquerda da fração na nova base.
A parte fracionária é submetida novamente ao método.
Esse método é realizado até o resultado ser zero ou até atingir-se o número de dígitos significativos desejado.

## Slide 43: Conversão de Bases
Métodos mais utilizados:
  Método Polinomial:
    de qualquer base para a base decimal
  Método de Subtrações
    da base decimal para qualquer base
  Método das Divisões
  da base decimal para qualquer base
  Método da Substituição Direta
  apenas entre bases potências inteiras entre si

## Slide 44: Método da Substituição Direta
Só funciona para bases que são potências inteiras entre si.
Exemplos:
5178 = 101 001 1112
12748 = 001 010 111 1002
70C16 = 0111 0000 11002
CCE216 = 1100 1100 1110 00102
1000101101112 = 100 010 110 111 = 42678
101110001102 = 0101 1100 0110 = 5C616

## Slide 45: Exercícios
1) Converter para a base decimal os seguintes números:
1010102
10103
10214
10256
21658
1FA216
E1A16
7078

## Slide 46: Exercícios
2) Converta os seguintes números decimais para a base indicada utilizando os dois métodos para cada caso: o método das divisões e das subtrações:
96 para a base ternária
96 para a base octal
258 para a base hexadecimal
49 para a base quartenária
57 para a base ternária
56 para a base binária
56 para a base hexadecimal

## Slide 47: Exercícios
3) Usando o método das substituições, converter os seguintes números para a base indicada:
1011000110102 para a base octal
1011000110102 para a base hexadecimal
1011001012 para a base octal
1011001012 para a base hexadecimal
3478 para a base binária
72418 para a base binária
3AF16 para a base binária
7E4B16 para a base binária

## Slide 48: Exercícios
4) Converter para binário os seguintes números decimais:
39 b) 0,4475 c) 256,75
5) Converter para decimal os seguintes números binários:
a) 011012 b) 0,0011012 c) 111011,10112
6) Converter os seguintes números hexadecimais em binários:
a) AB216 b) 12,A16 c) 64916