## Slide 1: Aula 2 Técnicas Digitais

## Slide 2: CONCEITOS BÁSICOS
Complexas operações de um computador digital = combinações de simples operações aritméticas e lógicas:
  Somar bits
  Complementar bits
  Comparar bits
  Mover bits

## Slide 3: OPERADORES LÓGICOS
Os OPERADORES LÓGICOS são:
E (ou AND) - uma sentença é verdadeira SE - e somente se - todos os termos forem verdadeiros.
OU (ou OR) - uma sentença resulta verdadeira se QUALQUER UM dos termos for verdadeiro.
NÃO (ou NOT) - este operador INVERTE um termo.
Os operadores lógicos são representados por:
____ NOT --> (uma barra horizontal sobre o termo a ser invertido ou negado).
E ------> . (um ponto, como se fosse uma multiplicação)
OU ----> + (o sinal de soma)

## Slide 4: TABELA VERDADE
São tabelas que representam todas as possíveis combinações das variáveis de entrada de uma função, e os seus respectivos valores de saída.

## Slide 5: PORTAS LÓGICAS
Diversos tipos, cada uma com operação ou função lógica bem definida.
Operação lógica assume somente dois valores: verdadeiro ou falso, ou em binário, 1 ou 0.
São dispositivos ou circuitos lógicos que operam um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma (e somente uma) saída, a qual é dependente da função implementada no circuito.

## Slide 6: Adição Lógica (OU, OR)
Componente: porta OU (OR gate)
A
A+B
B

## Slide 7: Multiplicação Lógica (E, AND)
Componente: porta E (AND gate)
A
A.B
B

## Slide 8: Complementação (NOT)
Componente: inversor ou porta NOT (inverter)
X
X’

## Slide 9: Portas com mais de uma entrada

## Slide 10: Portas NOR

## Slide 11: Portas NAND

## Slide 12: PORTA XOR (OU EXCLUSIVO)
Porta XOR
(2 entradas)
Porta XOR
(mais de 2 entradas)
- ou exclusivo
- função “não iguais”
- função “ímpar”: Numero impar de ‘1s’ na entrada
A porta XOR compara os bits; ela produz saída 0 quando todos os bits de entrada são iguais e saída 1 quando pelo menos um dos bits de entrada é diferente dos demais.

## Slide 13: Portas mais complexas (2)
Porta XNOR
(2 entradas)
Porta XNOR
(mais de 2 entradas)
- não ou exclusivo
- função “iguais”
- função “par”: Numero par de ‘1s’ na entrada

## Slide 14: Resumo Xor e Xnor

## Slide 15: CIRCUITOS LÓGICOS
Um computador é constituído de uma infinidade de circuitos lógicos, formados a partir das portas lógicas, que executam as seguintes funções básicas:
  realizam operações matemáticas
  controlam o fluxo dos sinais
  armazenam dados

## Slide 16: CIRCUITOS LÓGICOS
COMBINACIONAL - a saída é função dos valores de entrada correntes; esses circuitos não tem capacidade de armazenamento.
SEQUENCIAL - a saída é função dos valores de entrada correntes e dos valores de entrada no instante anterior; é usada para a construção de circuitos de memória (chamados "flip-flops").

## Slide 17: Exemplo do uso de uma porta OR em um sistema de alarme

## Slide 18: Expressão Booleana

## Slide 19: Expressão Booleana

## Slide 20: Saida para uma determinada entrada

## Slide 21: Escreva a Expressão Booleana para a figura abaixo

## Slide 22: Exemplo

## Slide 23: EXEMPLOS

## Slide 24: Diagrama de tempo -exemplo

## Slide 25: Teoremas da Álgebra de Boole

## Slide 26: Teoremas com 2 variáveis
Prove teorema 21
Prove teorema 15 apos Demorgan
Leis De Morgan

## Slide 27: Circuitos Lógicos Combinacionais
Forma de Soma de Produto (lógica positiva)
  Termos AND’s conectados por portas OR
Forma de Produto de Somas (lógica negativa)
  Termos OR’s conectados por portas AND

## Slide 28: Numeração Mintermos
Associa-se o digito “1” para cada variável não complementada e “0” para cada variável complementada. Cada termo é associado um numero.
  Cada termo AND é denominado Mintermo( sendo que todas as variáveis da função devem aparecer.)
  Exemplos
  1)
  2)
  3)
  4)

## Slide 29: Mintermo
Expressão a partir das tabelas verdades.

## Slide 30: Maxtermo

## Slide 31: Mintermo/Maxtermo
Conversão de uma forma para a outra
  Cada Maxtermo é o complemento do seu correspondente mintermo e vice-versa

## Slide 32: Expresse as funções D e B por soma de Mintermos

## Slide 33: Expresse as funções D e B por soma de Mintermos

## Slide 34: Expresse as funções D e B por soma de Maxtermos

## Slide 35: Expresse as funções D e B por soma de Maxtermos

## Slide 36: Numeração Maxtermos
Associa-se o digito “0” para cada variável não complementada e “1” para cada variável complementada. Cada termo é associado um numero.
  Representa a função como um produto de soma, porem cada soma contem todas as variáveis da função. Cada termo OR é denominado Maxtermo( sendo que todas as variáveis da função devem aparecer.)
  Exemplos
  1)
  2)
  3)

## Slide 37: Simplificação
Circuitos que implementam a mesma lógica com um menor numero de portas é desejável por questões econômicas e de confiabilidade.
Formas de simplificação:
1) Álgebra Booleana
  A expressão é colocada sobre a forma de soma de produtos e verifica a simplificação
2) Mapas de Karnaugh
Exercicios

## Slide 38: Simplifique