## Slide 1: Memória
Disciplina: Técnicas Digitais
Aula - Memória
Bibliografia Básica:
  Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações, Ronald J. Tocci e Neal S. Widmer
  Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores – Linda Null e Julia Lobur

## Slide 2: FIGURA 11-1 Um sistema de computador geralmente usa uma memória principal de alta velocidade e uma memória auxiliar externa mais lenta.

## Slide 3: Memória
Armazena informações utilizadas pela CPU
  Memória Principal ou Central
    Rápida, custosa, limitada, temporária e volátil
  Memória Auxiliar
    Mais lenta, maior capacidade, teoricamente permanente e não volátil

## Slide 4: Tipos de Memórias
Memórias do tipo RAM Random-access memory
  Voláteis – a informação perde-se quando se deixa de fornecer energia eléctrica
  Utilizadas para leitura e escrita da informação
Memórias do tipo ROM Read-only memory
  Não-voláteis – a informação continua armazenada quando se deixa de fornecer energia eléctrica
  Inicialmente utilizadas apenas para leitura da informação guardada
    Atualmente existem memórias derivadas da ROM que são programáveis, algumas delas utilizadas tanto para leitura como para escrita

## Slide 5: Representação de Dados na Memória
Unidades de Armazenamento da Memória Principal e Auxiliar
  BIT (Binary digiT)
  BYTE – 8 bits
  K, KB – Quilobyte
    Mil
    1024 (210 bytes)
  M, MB – Megabyte
    Milhão
    1.048.576 (220 bytes)
  G, GB – Gigabyte
    Bilhão
    1.073.741.824 (230 bytes)
  T, TB – Terabyte
    Trilhão

## Slide 6: Memória (word):
Terminologia
  Definição: In computing, a word is the natural unit of data used by a particular processor design.
  Palavra de memória

## Slide 7: FIGURA 11-2 Cada posição tem um endereço binário específico.

## Slide 10: FIGURA 11-3 (a) Diagrama de uma memória de 32 X 4; (b) Configuração virtual das células de memória em 32 palavras de quatro bits.
Esta memória possui:
5 linhas de endereços (fios, barramento)
4 linhas de dados – Tamanho da Word de 4 Bits

## Slide 13: FIGURA 11-5 Três grupos de linhas (barramentos) conectando os CIs de memória principal na CPU.

## Slide 14: Tipos de ROM
ROM
  Gravada durante a fabricação
  Baixo custo para grandes volumes
PROM (Programmable ROM)
  Programável após a fabricação (uma vez)
  EPROM (Erasable PROM)
    Gravado e Apagado com ultravioleta
  EEPROM (Electrically Erasable PROM)
    Apagável Elétricamente

## Slide 15: FIGURA 11-6 (a) Símbolo de uma ROM típica; (b) Tabela mostrando os dados binários de cada endereço; (c) A mesma tabela em hexa.

## Slide 16: FIGURA 11-7 Arquitetura de uma Memória de 16  8.

## Slide 18: Aplicações das ROM’s
Firmware: armazenamento dos microprogramas de computador.
Boot: programas que são executados após o computador ter sido ligado: inicialização do sistema, que transfere o sistema operacional armazenado em memória de massa para a memória principal.
Conversores de dados: recebe um dado expresso em um tipo de código e produz uma saída em um outro tipo de código.
.

## Slide 19: Memória RAM

## Slide 20: Tipos de RAM
DRAM (Dynamic RAM)
  Construída com capacitores
  Carga dos capacitores deve ser renovada periodicamente (refresh)
  Lenta
SRAM (Static RAM)
  Construída com transistores
  Rápida e Cara
  Embora volátil, só perde o conteúdo quando desligada

## Slide 21: Memórias RAM
Estáticas – SRAM (Static RAM)
  Células de memória:
    Latches / flip-flops
  Rápidas – tempos de acesso baixos para leitura e para escrita
  Utilizadas tipicamente como memórias cache (associadas ao processador)
    Cache – memória muito rápida, tipicamente incluída no processador.

## Slide 22: Memórias RAM
Dinâmicas – DRAM (Dynamic RAM)
  Células de memória:
    Pares transistor-capacitor, que conseguem manter o nível lógico armazenado durante curtos espaços de tempo
    Necessitam por isso de ciclos de refrescamento periódicos para reposição dos níveis lógicos nos capacitores
  Mais lentas que as SRAMs
  Maior capacidade de armazenamento a menor custo
Valor a escrever / lido
Selecção da célula
Transistor
capacitor
  Utilizadas como memória principal de um computador
Notes: O condensador consegue armazenar carga eléctrica (que se vai perdendo ao longo do tempo).
O transistor funciona como um interruptor, fazendo contacto entre o condensador e a linha B, ou isolando a linha B do condensador.

## Slide 23: Memórias RAM
Acesso e capacidade de uma RAM
  k linhas de endereço c/ n bits por endereço
    2k endereços ou palavras
    1 palavra = n bits
    Capacidade = 2k palavras = 2k x n bits

## Slide 24: Memórias RAM
Estrutura interna (SRAM)
decodificador
Buffer tristate

## Slide 25: FIGURA 11-19 Organização interna de uma RAM de 64 X 4.

## Slide 26: FIGURA 11-25 Arranjo das células em uma RAM dinâmica de 16K X 1.

## Slide 27: Multiplexação de Endereços
Motivação:
  diminuir o numero de pinos de memórias;
CAS: column address selection
RAS: row address selection

## Slide 28: FIGURA 11-28 (a) O barramento de endereço da CPU acionando uma ROM ou uma RAM estática; (b) Os endereços da CPU acionam um multiplexador que é usado para multiplexar as linhas de endereço para a DRAM.

## Slide 29: Expansão do Tamanho da Palavra e da Capacidade

## Slide 30: Memórias RAM
Organização da memória
  É possível projetar memórias com maior capacidade associando vários blocos de memória.
    Exemplo – a partir de RAMs 64K x 8 projetar:
      RAM 64K x 16
      RAM 256K x 8

## Slide 31: Memórias RAM
64K x 16 RAM

## Slide 32: Memórias RAM
256K x 8 RAM

## Slide 33: FIGURA 11-34 Combinando duas RAMs de 16 X 4 em um módulo de 16 X 8.

## Slide 35: Combinando dois chips de 16 X 4 para formar uma memória de 32 X 4. Expansão da Capacidade

## Slide 36: FIGURA 11-37 Quatro PROMs de 2K X 8 organizadas para formar uma memória com capacidade total de 8K X 8.